#include <ESP8266WiFi.h>

int pinGPIO16 = 16; //To control LED wifi connecte
int pinGPIO05 = 5; //la porte 1 est fermée
int pinGPIO04 = 4; //la porte 2 est fermée

IPAddress ip(192 , 168 , 1 ,30);
IPAddress gateway(192 , 168 , 1 , 1);
IPAddress subnet(255 , 255 , 255 , 0);

WiFiServer server (80);

void setup()

{

  Serial.begin(115200);
  Serial.println();

  WiFi.config(ip,gateway,subnet);
  WiFi.begin("Livebox-b", "xxxxx");

  Serial.print("Connecting");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println();

  Serial.print("Connected, IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  pinMode(pinGPIO16, OUTPUT);
  pinMode(pinGPIO05, OUTPUT);
  pinMode(pinGPIO04, OUTPUT);
  digitalWrite(pinGPIO16, HIGH);
  digitalWrite(pinGPIO05, LOW);
  digitalWrite(pinGPIO04, LOW);
  server.begin();
  Serial.println("Serveur demarrer !");

}

void loop()
{

WiFiClient client = server.available();

  if (client)
  {
    if (client.connected())
    {
       String request = client.readStringUntil('\r');
       Serial.println(request);
       int porte1 = request[7];
       int porte2 = request[15];
       Serial.println(porte1);
       Serial.println(porte2);
       if (porte1 ==48)
       {
        digitalWrite(pinGPIO05, HIGH);
        Serial.println("05 high");
       }
       else
       {
        digitalWrite(pinGPIO05, LOW);
        Serial.println("05 low");
       }
       if (porte2 ==48)
       {
        digitalWrite(pinGPIO04, HIGH);
       }
       else
       {
        digitalWrite(pinGPIO04, LOW);
       }

       client.flush();
    }

  else
  {
    digitalWrite(pinGPIO04, LOW);
    digitalWrite(pinGPIO05, LOW);
    Serial.println("client non connecté");
  }
  }

    client.stop();
}