#### Fournir un (1) adoucisseur duplex à fonctionnement en alternance modèle . L’appareil comprendra les items suivants:

##### Deux (2) réservoirs en matière composite. Les dimensions sont de  de diamètre par  de hauteur;

##### Chaque réservoir contient  pi3 de résine cationique ayant une capacité d’échange de grains par pi3 à un taux de régénération de 6 lbm de sel par pi3;

#### Un (1) réservoir de stockage de saumure en polyéthylène de haute densité. Ce réservoir inclut un double fond, un puits à saumure et une vanne à flotte. Les dimensions du réservoir sont de 457 mm (18") de diamètre par 1016 mm (40") de hauteur;

#### Une (1) vanne de contrôle  à régénération en alternance ayant les caractéristiques suivantes :

##### Construction en NORYL;

##### Connexions d’entrée et de sortie de ¾" FNPT;

##### 5 cycles d’opération (lavage à rebours, aspiration de saumure, rinçage lent, rinçage rapide et remplissage de réserve de saumure);

##### Piston de fermeture de sortie;

    - Durée des cycles de régénération ajustable;

    - Fréquence des régénérations ajustable;

##### Alimentation 110 V/60 Hz avec fil de 5 pied;

    - Contrôleur ;

#### La température d’opération maximale est de 43oC (110oF);

#### La plage de pression d’opération est de 207 kPa (20lb/po2) à 862 kPa (125 lb/po2);

#### Le débit à travers l’appareil de doit pas excéder  par pi3 de résine;

#### Le départ du cycle de régénération est initié automatiquement via le contrôleur  en fonction du volume d’eau passé à travers l’appareil. Un compteur d’eau intégré calcule le volume d’eau adoucie produite;

#### L’adoucisseur est du type à fonctionnement en alternance. Un réservoir est toujours en ligne alors que l’autre est placé en attente une fois régénéré;

#### L’appareil est entièrement assemblé en usine et prêt à être raccordé;

#### Fournir dix (10) sacs de 20kg de sel de type pellet pour le départ de l’appareil;

Produit acceptable: